ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΟΝΟΘΥΡΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ |  |  |  |
| 1. | Το ψυγείο πρέπει να είναι χωρητικότητας 380 λίτρων, σε διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 60cm x 65cm x 185cm (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση) και εύρος Θερμοκρασίας: +2ο C έως +5ο C. |  |  |  |
| 2. | Να διαθέτει διπλό τζάμι πόρτας. |  |  |  |
| 3. | Να είναι λευκού χρώματος και να διαθέτει 5 ρυθμιζόμενα ράφια. |  |  |  |
| 4. | Να διαθέτει μαγνητικά λάστιχα πόρτας. |  |  |  |
| 5. | Η πόρτα να έχει ενσωματωμένο μηχανισμό επαναφοράς. |  |  |  |
| 6. | Να φέρει εσωτερικό φωτισμό led με διακόπτη on/off. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει ρόδες για εύκολη μετακίνηση. |  |  |  |
| 8. | Να διαθέτει ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου. |  |  |  |
| 9. | Να έχει αυτόματη απόψυξη. |  |  |  |
| 10. | Η ψύξη να γίνεται με αέρα (εσωτερικός εναλλάκτης αέρα) και να υπάρχει μηχανισμός απενεργοποίησης του ανεμιστήρα όταν ανοίγει η πόρτα. |  |  |  |
| 11. | Η λειτουργία του να ελέγχεται από περιστροφικό θερμοστάτη. |  |  |  |
| 12. | Να διαθέτει πιστοποίηση CE και εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη. |  |  |  |
|  | ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ |  |  |  |
| 1. | Να είναι χωρητικότητας 100 λίτρων (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση). |  |  |  |
| 2. | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 50cm x 55cm x 85cm (μέχρι 5% αποδεκτή απόκλιση) |  |  |  |
| 3. | Εύρος Θερμοκρασίας: +2ο C έως + 8ο C. |  |  |  |
| 4. | Να διαθέτει 2 ρυθμιζόμενα ράφια και καλάθι συντήρησης. |  |  |  |
| 5. | Να φέρει εσωτερικό φωτισμό led με διακόπτη on/off. |  |  |  |
| 6. | Να διαθέτει ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει πιστοποίηση CE και εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη. |  |  |  |
|  | ΜΟΝΟΘΥΡΟ ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ |  |  |  |
| 1. | Να είναι χωρητικότητας 100 λίτρων (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση). |  |  |  |
| 2. | Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 85 λίτρων περίπου. |  |  |  |
| 3. | Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 15 λίτρων περίπου. |  |  |  |
| 4. | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 50cm x 55cm x 85cm (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση). |  |  |  |
| 5. | Να φέρει εσωτερικό φωτισμό led. |  |  |  |
| 6. | Ενεργειακή κλάση: Α+. |  |  |  |
| 7. | Χρώμα: λευκό. |  |  |  |
| 8. | Εγγύηση: 2 χρόνια. |  |  |  |
|  | ΔΙΘΥΡΟ ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ |
| 1. | Να είναι συνολικής χωρητικότητας 220 λίτρων (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση) με άνω κατάψυξη. |  |  |  |
| 2. | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 55cm x 58cm x 143cm (μέχρι 10% αποδεκτή απόκλιση). |  |  |  |
| 3. | Να φέρει εσωτερικό φωτισμό led. |  |  |  |
| 4. | Ενεργειακή κλάση: Α+. |  |  |  |
| 5. | Χρώμα: λευκό. |  |  |  |
| 6. | Εγγύηση: 2 χρόνια. |  |  |  |