ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΑΣΤΙΚΟI ΚΑΔΟI ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | -πλαστικό για τις κλινικές/τμήματα/εργαστήρια |  |  |
|  | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | -δεκαπέντε έως είκοσι (15-20 λίτρων ) κυλινδρικού σχήματος με καπάκι -τριάντα έως σαράντα (30-40 λίτρων ) κυλινδρικού σχήματος με καπάκι -εξήντα έως εβδομήντα (60-70 λίτρων) ορθογώνιοι με καπάκι με αποστρογγυλοποιημένες γωνίες -ογδόντα έως ενενήντα (80-90 λίτρων) ορθογώνιοι με καπάκι με αποστρογγυλοποιημένες γωνίες |  |  |
|  | ΣΧΗΜΑ | -κυλινδρικό (στρογγυλό) και -ορθογώνιο (με αποστρογγυλοποιημένες γωνίες) |  |  |
|  | ΜΕΓΕΘΟΣ | -εργονομικός, κατάλληλος για επιδαπέδια χρήση και στενούς χώρους |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑ ΚΑΔΟΥ | -αν το υλικό είναι πλαστικό: σκούρο (αποκλεισμός λευκού, ζαχαρί κλπ) |  |  |
|  | ΚΑΠΑΚΙ | -να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά για την αποτελεσματική φυλάκιση των οσμών |  |  |
|  | ΑΝΟΙΓΜΑ | -με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ μεταλλικό με πλαστική επένδυση) -υποδοχή ποδός ικανού μεγέθους για ευκολία στη χρήση και ανθεκτική -λειτουργία αθόρυβη -η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική |  |  |
|  | ΒΑΣΗ | -αντιολισθητική βάση, για να μη μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για να προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές |  |  |
|  | ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ | -λείες, χωρίς άσκοπες προεξοχές ή εσοχές -ευκολία στον καθαρισμό και την απολύμανση -ανθεκτικές στα καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου |  |  |
|  | ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | -για τη διευκόλυνση του χρήστη στη μετακίνηση του κάδου |  |  |
|  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ | -ύπαρξη εσωτερικού κάδου από πλαστικό, σχεδιασμένο για την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση της σακούλας |  |  |
|  | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | -εργονομικός που συνδυάζει ευκολία στη χρήση και στον καθαρισμό καθώς και αισθητική κομψότητα |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΥ | -ανθεκτική, στιβαρή και συμπαγής για επαγγελματική χρήση |  |  |
|  | ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | Να κατατεθεί πίνακας με την ίδια σειρά και αρίθμηση με τις προδιαγραφές: με αναλυτική περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφία προσφερόμενου μοντέλου, υλικό κατασκευής, οίκος κατασκευής, χωρητικότητα σε λίτρα, δύο ή τρεις διαστάσεις κάδου (αναλόγως του σχήματος), διαστάσεις της σακούλας προς χρήση, χρόνος εγγύησης, τυχόν δυνατότητα αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως καπάκι, μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π και τυχόν άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και δείγματα. |  |  |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ για μονάδες εντατικής θεραπείας και τεχνητού νεφρού |
|  | Υλικό Κατασκευής | -ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστικό καπάκι και πεντάλ, για μονάδες εντατικής θεραπείας και τεχνητού νεφρού (μονός) |  |  |
|  | Χωρητικότητα | -εξήντα έως εβδομήντα (60-70 λίτρων) |  |  |
|  | Σχήμα | -κυλινδρικό (στρογγυλό καπάκι) ή -ορθογώνιο (με αποστρογγυλοποιημένες γωνίες) |  |  |
|  | Μέγεθος | -εργονομικός, κατάλληλος για επιδαπέδια χρήση και στενούς χώρους, -διαστάσεις περίπου 55Χ65Χ95εκ |  |  |
|  | Χρώμα | -Καπάκι: σκούρο (αποκλεισμός λευκού, ζαχαρί κλπ) -να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά για την αποτελεσματική φυλάκιση των οσμών |  |  |
|  | Άνοιγμα | -με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ μεταλλικό με πλαστική επένδυση) -υποδοχή ποδός ικανού μεγέθους για ευκολία στη χρήση και ανθεκτική -λειτουργία αθόρυβη -η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική |  |  |
|  | Βάση | -αναγκαία η σταθερή βάση και επιπλέον με δίσκο συλλογής τυχόν διαρροών και με ανθεκτικούς τροχούς (4), οι δύο εξ’ αυτών με φρένο, για τη διευκόλυνση του χρήστη στη μετακίνηση του κάδου |  |  |
|  | Επιφάνειες | -ανθεκτικές στα καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου |  |  |
|  | Χειρολαβή | -για τη διευκόλυνση του χρήστη στη μετακίνηση του κάδου |  |  |
|  | Σχεδιασμός | -εργονομικός που συνδυάζει ευκολία στη χρήση και στον καθαρισμό καθώς και αισθητική κομψότητα |  |  |
|  | Κατασκευή Σκελετού | -ανθεκτική, στιβαρή και συμπαγής για επαγγελματική χρήση -να διαθέτουν ειδικό λάστιχο συγκράτησης του σάκου |  |  |
|  | Δελτίο Προϊόντος | Να κατατεθεί πίνακας με την ίδια σειρά και αρίθμηση με τις προδιαγραφές: με αναλυτική περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφία προσφερόμενου μοντέλου, υλικό κατασκευής, οίκος κατασκευής, χωρητικότητα σε λίτρα, διαστάσεις της σακούλας προς χρήση, χρόνος εγγύησης, τυχόν δυνατότητα αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως καπάκι, μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π και τυχόν άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και δείγματα |  |  |
| ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ (INOX) ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |
|  | Υλικό Κατασκευής | Μεταλλικοί ανοξείδωτοι (INOX) |  |  |
|  | Χωρητικότητα | -τριάντα έως σαράντα (30-40 λίτρων ) - ογδόντα έως ενενήντα (80-90 λίτρων) |  |  |
|  | Σχήμα | -κυλινδρικό (στρογγυλό) |  |  |
|  | Μέγεθος | -εργονομικός, κατάλληλος για επιδαπέδια χρήση και στενούς χώρους |  |  |
|  | Χρώμα Κάδου | inox |  |  |
|  | Καπάκι | -να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά για την αποτελεσματική φυλάκιση των οσμών |  |  |
|  | Άνοιγμα | -με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ μεταλλικό με πλαστική επένδυση) -υποδοχή ποδός ικανού μεγέθους για ευκολία στη χρήση και ανθεκτική -λειτουργία αθόρυβη -η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική |  |  |
|  | Βάση | -αντιολισθητική βάση, για να μη μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για να προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές |  |  |
|  | Επιφάνειες | -λείες, χωρίς άσκοπες προεξοχές ή εσοχές -ευκολία στον καθαρισμό και την απολύμανση -ανθεκτικές στα καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου |  |  |
|  | Χειρολαβή | -για τη διευκόλυνση του χρήστη στη μετακίνηση του κάδου |  |  |
|  | Εσωτερικός Κάδος | -ύπαρξη εσωτερικού κάδου από πλαστικό, σχεδιασμένο για την εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση της σακούλας |  |  |
|  | Σχεδιασμός | -εργονομικός που συνδυάζει ευκολία στη χρήση και στον καθαρισμό καθώς και αισθητική κομψότητα |  |  |
|  | Κατασκευή Κάδου | -ανθεκτική, στιβαρή και συμπαγής για επαγγελματική χρήση |  |  |
|  | Δελτίο Προϊόντος | Να κατατεθεί πίνακας με την ίδια σειρά και αρίθμηση με τις προδιαγραφές: με αναλυτική περιγραφή, κατάλληλοι για χώρους εστίασης, τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφία προσφερόμενου μοντέλου, υλικό κατασκευής, οίκος κατασκευής, χωρητικότητα σε λίτρα, δύο ή τρεις διαστάσεις κάδου (αναλόγως του σχήματος), διαστάσεις της σακούλας προς χρήση, χρόνος εγγύησης, τυχόν δυνατότητα αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως καπάκι, μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π και τυχόν άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και δείγματα. |  |  |