ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αυτόματο σύστημα ανάλυσης ούρων που να αποτελείται από μία ή περισσότερες μονάδες της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας που συνδέονται μεταξύ τους και να δίνεται κοινή απάντηση για την μέτρηση των φυσικοχημικών και των έμμορφων συστατικών των ούρων. Επιπλέον να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής ούρων για βιοχημική ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιμέρους προδιαγραφές συστήματος: |  |  |  |
|  | Το σύστημα να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων σε ένα σημείο χωρητικότητας τουλάχιστον 60 θέσεων, προκειμένου να εκτελεστούν οι ζητούμενες εξετάσεις τόσο των φυσικοχημικών παραμέτρων όσο και η μικροσκόπηση των έμμορφων συστατικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας και τα δείγματα να εξετάζονται αυτούσια χωρίς να απαιτείται αραίωση, συμπύκνωση, φυγοκέντρηση κ.λ.π. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να παρακολουθεί συνεχώς και με ακρίβεια τη στάθμη των υπολειπόμενων αντιδραστηρίων με σκοπό τον πλήρη προγραμματισμό της εργασίας του προσωπικού και την πραγματικά αυτόματη λειτουργία του αναλυτή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι πλήρως αυτόματο από την τοποθέτηση των δειγμάτων στο κοινό σημείο συνεχούς φόρτωσης έως και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων (STAT). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης και κατανομής του δείγματος πάνω σε κάθε επίθεμα αντιδραστηρίου στην ταινία, | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν με ακρίβεια και παραπομπές σε εργοστασιακά έντυπα τόσο οι απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης (ημερήσιες, μηνιαίες κ.ο.κ.) όσο και η συχνότητα αλλά και η διαδικασία αντικατάστασης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μετρά τις παρακάτω φυσικοχημικές παραμέτρους με τη χρήση σύγχρονης και αξιόπιστης μεθόδου και να προσδιορίζει επίπεδα θολερότητας στο δείγμα (όψη): | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΝΙΤΡΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΓΛΥΚΟΖΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | pΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΨΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μετρά το ειδικό βάρος με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1,000-1,060 με ανάλυση 0,001. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μετρά ασκορβικό οξύ, προς αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων ή να διασφαλίζεται η μη παρεμβολή του ασκορβικού οξέος στις μετρήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σταθερότητα strips πάνω στον αναλυτή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ταινίες και επομένως η μέτρηση να προστατεύονται από την υγρασία ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης του αντιδραστηρίου αλλά και λήψης εσφαλμένων αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να αναδεύει τα δείγματα πριν την μέτρηση των έμμορφων συστατικών, για καλύτερη ομογενοποίηση και μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Το ρύγχος δειγματοληψίας να καθαρίζεται αυτόματα μετά από κάθε μέτρηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να πραγματοποιεί δυνητικά μικροσκοπική εξέταση: | ΝΑΙ |  |  |
|  | α) Σε όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) μόνο στα παθολογικά αποτελέσματα της φυσικοχημικής εξέτασης κατ' εντολή του χειριστή ή στα δείγματα που θα επιλεγούν από τον χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η ανίχνευση και ταυτοποίηση των σωματιδίων να γίνεται με αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού, (χρήση ψηφιακής κάμερας με μέθοδο που προσομοιάζει με την κλασική μικροσκόπηση με 500 τουλάχιστον φωτογραφίες ανά δείγμα ή 15 τουλάχιστον πλήρεις φωτογραφίες ανά δείγμα ή με μέθοδο κυτταρομετρίας ροής). Να ταυτοποιούνται και να μετρώνται τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι /στοιχεία: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ερυθρά αιμοσφαίρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λευκά αιμοσφαίρια/ Πυοσφαίρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υαλώδεις κύλινδροι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη ταξινομημένοι ή παθολογικοί κύλινδροι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κρύσταλλοι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλακώδη και μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βακτήρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μύκητες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βλέννη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σπερματοζωάρια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να δίδονται αποτελέσματα κατά οπτικό πεδίο ή ανά μl. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει εκτυπωτή (εσωτερικό ή εξωτερικό), οθόνη αφής και σύστημα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για το σύνολο των εξετάσεων (μικροσκόπησης και βιοχημικών παραμέτρων) να απαιτείται μικρός όγκος δείγματος ούρων, έως 4 ml, χωρίς φυγοκέντρηση αυτών. Να εξασφαλίζεται τρόπος εξέτασης δειγμάτων με ποσότητες μικρότερες των 2 ml. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η ταχύτητα του συστήματος να είναι τουλάχιστον 60 δείγματα ανά ώρα για την μικροσκοπική εξέταση και 200 δείγματα ανά ώρα για τις βιοχημικές παραμέτρους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα προγράμματα και τα μηνύματα του συστήματος να είναι στην ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μεγάλη μνήμη (τουλάχιστον 10.000) αποτελεσμάτων προκειμένου ο χειριστής/επιστημονικός υπεύθυνος να έχει τη δυνατότητα να τα επανεξετάσει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με πρόγραμμα διαχείρισης εργαστηριακών δεδομένων (LIS). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει για τα δείγματα σύστημα ανάγνωσης με Bar Code reader. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι αναλυτές και όλα τα αντιδραστήρια να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτουν σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC) και να συνοδεύεται από πρότυπα διαλύματα ποιοτικού ελέγχου και βαθμονομητές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εταιρεία να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι επί μέρους αναλυτικές μονάδες να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα σε περίπτωση βλάβης της μιας εξ αυτών . | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τέτοιες εξωτερικές διαστάσεις προκειμένου να τοποθετείται στον εργαστηριακό πάγκο που διαθέτει το Εργαστήριο.(Να συνοπολογισθεί και ο εφεδρικός αναλυτής) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού του Εργαστηρίου και του Νοσοκομείου, και την αποφυγή απόρριψης αντιδραστηρίων τα υλικά να διαθέτουν υψηλό χρόνο αποθήκευσης , άνω των 6 μηνών, γεγονός που θα αποδεικνύεται σε εργοστασιακά έντυπα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη - προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση για βλάβες από συνήθη χρήση - στην οποία θα περιλαμβάνονται εργασία και ανταλλακτικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διατεθεί σταθεροποιητής τάσης, για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμηθειών (με τις παρατάσεις). Η εταιρεία να διαθέτει γραφείο υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 12 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος επιδιόρθωσης της βλάβης δεν θα υπερβαίνει τη μία ημέρα μετά την διάγνωσή της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση αδυναμίας επιδιόρθωσης θα αντικαθίσταται αμέσως με νέο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |