ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕ Σ.Β. – υποκριτήρια) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να λειτουργεί αναίμακτα (να μη χρειάζεται νυγμός δακτύλου και χρήση σταγόνας τριχοειδικού αίματος) προκειμένου να μην υπάρχει πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά βιολογικού υλικού. |  |  |  |
| 2 | Να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού. |  |  |  |
| 3 | Η αρχή λειτουργίας του να στηρίζεται σε αξιόπιστη μέθοδο. Να περιγραφεί λεπτομερώς η αρχή λειτουργίας. |  |  |  |
| 4 | Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. Να αναφερθούν. |  |  |  |
| 5 | Να είναι μεγάλης αυτονομίας. Να μπορεί να λειτουργήσει επί 8 τουλάχιστον ώρες χωρίς σύνδεση σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και να παρέχει μετρήσεις αξιόπιστες σε ακραίες θερμοκρασίες (0-40 0C). |  |  |  |
| 6 | Να φέρει αισθητήρα εύκολα απολυμαινόμενο. |  |  |  |
| 7 | Να μη χρειάζεται συχνά αλλαγή αισθητήρα και να αναφερθεί μετά πόσες εξετάσεις είναι αναγκαία η αλλαγή αισθητήρα. |  |  |  |
| 8 | Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα μέτρησης μεγάλου εύρους τιμών αιμοσφαιρίνης και με ελάχιστες αποκλίσεις από μετρήσεις αναφοράς. |  |  |  |
| 9 | Να διαθέτει μνήμη και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ. |  |  |  |
| 10 | Να διαθέτει απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και τα προϊόντα να φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE. |  |  |  |
| 11 | Να μην έχει βιολογικά απόβλητα. |  |  |  |
| 12 | Να παραχωρήσει το αιμοσφαιρινόμετρο για δοκιμή επί 3 τουλάχιστον ημέρες στην Αιμοδοσία, προκειμένου να αξιολογηθεί συγκριτικά και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης (ελληνική γλώσσα). |  |  |  |
| 13 | Να παρέχει διετή τουλάχιστον εγγύηση. Να προσκομίσει βιβλιογραφία (μελέτες που καταδεικνύουν την αξιοπιστία μέτρησης της αιμοσφαιρίνης, κατά προτίμηση σε αιμοδότες, σε σύγκριση με κλασική τεχνική μέτρησης αιμοσφαιρίνης από σταγόνα τριχοειδικού αίματος ή μέτρηση σε φλεβικό αίμα). |  |  |  |
| 14 | Να παρέχει τσάντα μεταφοράς του αιμοσφαιρινόμετρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εξορμήσεις της αιμοδοσίας. |  |  |  |
| 15 | Να παραχωρήσει τουλάχιστον τρία (3) αιμοσφαιρινόμετρα σαν συνοδό εξοπλισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. |  |  |  |
| 16 | Να παρέχει τεχνική κάλυψη δωρεάν σε όλη τη διάρκεια του έτους: -Άμεση αντικατάσταση καθώς και επισκευή της συσκευής σε περίπτωση βλάβης -Μηνιαία προληπτική συντήρηση |  |  |  |
| 17 | Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στη χρήση του αιμοσφαιρινόμετρου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και να προσκομίσει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και τα προϊόντα να φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE. |  |  |  |