ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΥΠΟΥ MAYO |  |  |  |
| 1. | Να είναι εργονομικής σχεδίασης και στιβαρής κατασκευής. |  |  |  |
| 2. | Να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι INOX. |  |  |  |
| 3. | Να διαθέτει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία φέρει περιμετρικό προστατευτικό γείσο. |  |  |  |
| 4. | Διαστάσεις (περίπου): 50 x 70 x 80/140cm. |  |  |  |
| 5. | Αυξομειούμενου ύψους από 80 εώς 140cm, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα. |  |  |  |
| 6. | Να διαθέτει σταθερή, συμπαγή βάση με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς οι δύο εκ των οποίων να φέρουν φρένο. |  |  |  |
| 7. | Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485. |  |  |  |
| 8. | Να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο (2) ετών. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΛΑΓΩΝ |  |  |  |
| 1. | Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής. Να είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πολυμερές υλικό. |  |  |  |
| 2. | Να αποτελείται από μία επιφάνεια εργασίας διαστάσεων μεγαλύτερη ή ίση με 640mm x 480mm και ύψος από 950mm εώς 1000mm, από πλενόμενο και απολυμαινόμενο ανθεκτικό υλικό. |  |  |  |
| 3. | Στο πλάι να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. |  |  |  |
| 4. | Να διαθέτει τρία εώς πέντε συρτάρια με χειρολαβή διαστάσεων 500 x 400 x 150χιλ. περίπου και ένα συρτάρι 500 x 400 x 300χιλ. προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες εργονομικές χειρολαβές. |  |  |  |
| 5. | Το τροχήλατο να κινείται πάνω σε 4 τροχούς, εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. |  |  |  |
| 6. | Να διαθέτει περιμετρικό προσκρουστήρα για εξομάλυνση των πλευρικών χτυπημάτων. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει προς επιλογή: Στήριγμα για απόρριψη μολυσματικών. Στήριγμα κάδου απόρριψης βελόνων. Θήκη καθετήρων. Θήκη γαντιών και Κάδο απορριμμάτων με καπάκι. |  |  |  |
| 8. | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση ISO και CE. |  |  |  |
| 9. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και παροχή ανταλλακτικών. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |  |
| 1. | Ο σκελετός του να είναι μεταλλικής κατασκευής με δύο επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι. |  |  |  |
| 2. | Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι με περιμετρικό, προστατευτικό γείσο και όλες τις γωνίες στρογγυλεμένες. |  |  |  |
| 3. | Να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους, αντιστατικούς τροχούς και φρένο σε τουλάχιστον δύο τροχούς. |  |  |  |
| 4. | Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα. |  |  |  |
| 5. | Διαστάσεις επιφάνειας: 50 x 70cm περίπου. |  |  |  |
| 6. | Απόσταση μεταξύ των δύο επιφανειών 90cm περίπου. |  |  |  |
| 7. | Δυνατότητα επίδειξης του προσφερόμενου είδους εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ |  |  |  |
| 1. | Να έχει στιβαρή κατασκευή και άριστο φινίρισμα χωρίς εσοχές ώστε να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα ακόμη και σε πλυντήριο. Να κλείνει ασφαλώς και να προστατεύει το φορτίο κατά την μεταφορά του. |  |  |  |
| 2. | Να είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους ανοδίωσης 10μm, άριστης ποιότητας και μικρού βάρους <70 κιλών. |  |  |  |
| 3. | Να διαθέτει μεγάλη θερμοαπαγωγιμότητα ώστε να στεγνώνει γρήγορα και να είναι αντιμαγνητικό. |  |  |  |
| 4. | Να έχει δύο ράφια και τρία επίπεδα φόρτωσης για να μεταφέρει συνολικά 6 STU. Επιπλέον να διαθέτει χειρολαβές μετακίνησης. |  |  |  |
| 5. | Οι πόρτες του να ανοίγουν κατά 270⁰ και να σταθεροποιούνται στα πλαϊνά τοιχώματα. |  |  |  |
| 6. | Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι 1000 x 700 x 1500mm (ΠxΒxΥ) περίπου. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει τέσσερις (4) μεγάλους τροχούς ø160χιλ. οι δύο εκ των οποίων να φέρουν φρένο. |  |  |  |
| 8. | Να διαθέτει προστατευτικά κατά των προσκρούσεων περιμετρικά της βάσης του. |  |  |  |
| 9. | Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 13485. |  |  |  |
| 10. | Να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (1) |  |  |  |
| 1. | Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας. |  |  |  |
| 2. | Να είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πολυμερές πλενόμενο και απολυμαινόμενο ανθεκτικό υλικό. |  |  |  |
| 3. | Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως. |  |  |  |
| 4. | Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 70 x 40cm περίπου. |  |  |  |
| 5. | Να φέρει προστατευτικό γείσο από όλες τις πλευρές για την ασφάλεια των υλικών. |  |  |  |
| 6. | Να διαθέτει στρογγυλεμένες άκρες για εύκολο καθαρισμό. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει περιμετρικό προσκρουστήρα για εξομάλυνση των πλευρικών χτυπημάτων. |  |  |  |
| 8. | Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό πέντε (5) συρταριών με ύψος μετώπης από 100-150mm περίπου εκ των οποίων τα τρία (3) πρώτα να φέρουν στο εσωτερικό τους προσθαφαιρούμενα σετ διαχωριστικών. |  |  |  |
| 9. | Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες. |  |  |  |
| 10. | Το τροχήλατο να συνοδεύεται με: Διανομέα – θήκες φαρμάκων – Δύο πλαϊνές θήκες – Κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 15Lt περίπου – Ιμάντα στήριξης δοχείου απόρριψης βελονών ρυθμιζόμενης διαμέτρου – Θήκη γαντιών. |  |  |  |
| 11. | Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. |  |  |  |
| 12. | Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485. |  |  |  |
| 13. | Να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο (2) ετών. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (2) |  |  |  |
| 1. | Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX. |  |  |  |
| 2. | Διαστάσεων: 50 x 70 x 85cm. |  |  |  |
| 3. | Να φέρει 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), οι οποίες φέρουν περιμετρικό, προστατευτικό γείσο. |  |  |  |
| 4. | Η κάτω επιφάνεια να φέρει κάγκελο προστασίας σε 3 πλευρές. |  |  |  |
| 5. | Να φέρει 2 χειρολαβές ωθήσεως. |  |  |  |
| 6. | Τέσσερις (4) τροχούς, εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (3) |  |  |  |
| 1. | Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX. |  |  |  |
| 2. | Διαστάσεων: 50 x 70 x 85cm με προσθαφαιρούμενο ανοξείδωτο συρτάρι. |  |  |  |
| 3. | Να φέρει 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), οι οποίες φέρουν περιμετρικό, προστατευτικό γείσο. |  |  |  |
| 4. | Η κάτω επιφάνεια να φέρει κάγκελο προστασίας σε 3 πλευρές. |  |  |  |
| 5. | Να φέρει 2 χειρολαβές ωθήσεως. |  |  |  |
| 6. | Τέσσερις (4) τροχούς, εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΑΤΩ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΖΩΝ (ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΕΣ) |  |  |  |
| 1. | Να είναι διπλός μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. |  |  |  |
| 2. | Να διαθέτει βάση με 5 ακτίνες. |  |  |  |
| 3. | Η κίνηση να γίνεται με 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 με φρένο. |  |  |  |
| 4. | Το ύψος να είναι ρυθμιζόμενο. |  |  |  |
| 5. | Επίδειξη του προσφερόμενου είδους. |  |  |  |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ |  |  |  |
| 1. | Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής. |  |  |  |
| 2. | Να είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο πολυμερές υλικό. |  |  |  |
| 3. | Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες χωρίς εγκοπές με στρογγυλεμένες άκρες ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. |  |  |  |
| 4. | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο συρτάρια με διαχωριστικά και ενσωματωμένες χειρολαβές. |  |  |  |
| 5. | Να έχει χώρο για την τοποθέτηση υλικού ο οποίος να είναι κλειστός από τις 3 πλευρές και ανοικτός από μπροστά. |  |  |  |
| 6. | Στο πλάι να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. |  |  |  |
| 7. | Να έχει προστατευτικά κατά των προσκρούσεων στις γωνίες. |  |  |  |
| 8. | Να διαθέτει τέσσερις τροχούς οι δύο εκ των οποίων με φρένο. |  |  |  |
| 9. | Να συνοδεύεται από: Στήριγμα απόρριψης μολυσματικών. Στήριγμα κάδου απόρριψης βελονών. Θήκη καθετήρων. Στατώ ορού. Θήκες για κουτιά γαντιών. |  |  |  |
| 10. | Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι (Μ x Π x Υ): 60 x 40 x 85cm περίπου. |  |  |  |
| 11. | Προμηθευτής και κατασκευαστής να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001. |  |  |  |
| 12. | Να συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση δύο (2) ετών. |  |  |  |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΔΡΑΣ BOOM

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΔΡΑ BOOM |  |  |  |
| 1. | Ηλεκτροκίνητη ρύθμιση πλάτης, έδρας και αυξομείωση ύψους (60-100cm). |  |  |  |
| 2. | Μετακίνηση με 4 τροχούς βαρέως τύπου με φρένα. |  |  |  |
| 3. | Ειδική τοποθέτηση πλάτης σε θέση TRENDELEN BURG με ηλεκτροκίνηση. |  |  |  |
| 4. | Εξεταστική ανατομική επιφάνεια. |  |  |  |
| 5. | Μήκος επιφάνειας 110cm και πλάτος τουλάχιστον 55cm με δυνατότητα προσαρμογής επέκτασης κάτω άκρων 45cm για αύξηση εξεταστικής επιφάνειας. |  |  |  |
| 6. | Ζεύγος ποδοστηριγμάτων με ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες. |  |  |  |
| 7. | Ανοξείδωτη λεκάνη υγρών. |  |  |  |
| 8. | Μαξιλάρι. |  |  |  |
| 9. | Αντοχή βάρους σώματος ασθενών τουλάχιστον 150kgr. |  |  |  |