ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1. | Κιτ ταχείας ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροβίων, μυκήτων και γονιδίων αντοχής από θετικές αιμοκαλλιέργειες με PCR πολλαπλών στόχων. Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πάνω από 25 παθογόνων μικροοργανισμών (Gram+ βακτηριδίων, Gram- βακτηριδίων, και μυκήτων) και τουλάχιστον τριών γονιδίων αντοχής σε αντιβιοτικά. Ο συνολικός χρόνος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. Το κιτ να φέρει CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Κιτ ταχείας ανίχνευσης και ταυτοποίησης ιών, μικροβίων και Cryptococcus στο ΕΝΥ με PCR πολλαπλών στόχων. Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πάνω από 12 στόχων ταυτόχρονα. Ο συνολικός χρόνος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. Το κιτ να φέρει CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Κιτ ταχείας ανίχνευσης και ταυτοποίησης ιών και μικροβίων αναπνευστικού με PCR πολλαπλών στόχων. Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πάνω από 18 στόχων ταυτόχρονα. Ο συνολικός χρόνος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. Το κιτ να φέρει CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Κιτ ταχείας ανίχνευσης και ταυτοποίησης ιών, παρασίτων και μικροβίων σε κόπρανα με PCR πολλαπλών στόχων. Το κιτ να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πάνω από 20 στόχων ταυτόχρονα. Ο συνολικός χρόνος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. Το κιτ να φέρει CE mark. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. | ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | Πλήρως αυτοματοποιημένο ολοκληρωμένο σύστημα PCR πολλαπλών στόχων, το οποίο να διενεργεί σε μια μονάδα τη λύση, τον πολλαπλασιασμό και την ανίχνευση των στόχων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η μέθοδος να είναι απλή στη χρήση, μς ελάχιστη απασχόληση προσωπικού ώστε να λειτουργεί καθ΄ όλο το 24ωρο. Να αναφερθούν ο χρόνος απασχόλησης ανά δείγμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παρέχει απαραιτήτως αποτελέσματα έως τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της εισαγωγής του δείγματος στο σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη δυνατή απάντηση στους κλινικούς ιατρούς. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο όσο το δυνατόν μικρότερος χρόνος απόδοσης αποτελέσματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από Η/Υ και πρόγραμμα λειτουργίας συστήματος και ελέγχου αποτελεσμάτων ασθενούς και εκτυπωτή, εφόσον είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του και εκτύπωση αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πιστοποίηση κατά CE/IVD για κλινική χρήση. | ΝΑΙ |  |  |