ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ |  |  |  |
| 1. | Να είναι τύπου καμπάνα. |  |  |  |
| 2. | Διαστάσεις καλαθιού 50 cm x 50 cm. |  |  |  |
| 3. | Να έχει διπλά τοιχώματα. |  |  |  |
| 4. | Η χωρητικότητα του κάδου να είναι 15 L. |  |  |  |
| 5. | Η χωρητικότητα του boiler να είναι 6 L. |  |  |  |
| 6. | Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) προγράμματα πλυσίματος. |  |  |  |
| 7. | Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού. |  |  |  |
| 8. | Να έχει τριφασική τάση και ισχύ 3 hp. |  |  |  |
| 9. | Να διαθέτει ανοξείδωτη βάση στήριξης. |  |  |  |
| 10. | Να συνοδεύεται από δύο (2) καλάθια πιάτων, δύο (2) καλάθια ποτηριών και ένα(1) καλάθι μαχαιροπίρουνων. |  |  |  |
| 11. | Να διαθέτει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και πιστοποιητικό CE. |  |  |  |
|  | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ |  |  |  |
| 1. | Διαστάσεις καλαθιού 50 cm x 50 cm. |  |  |  |
| 2. | Να έχει διπλά τοιχώματα. |  |  |  |
| 3. | Να είναι ανοξείδωτο. |  |  |  |
| 4. | Να συνοδεύεται από δύο (2) καλάθια πιάτων, δύο (2) καλάθια ποτηριών και ένα (1) καλάθι μαχαιροπίρουνων. |  |  |  |
| 5. | Να διαθέτει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και πιστοποιητικό CE. |  |  |  |