| Β. | Φάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει: | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πίνακα περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς |  |  |
| 2 | Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» του έργου |  |  |
| 3 | Δήλωση Πλήρους Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών |  |  |
| 4 | Τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διατίθεται ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση της προσφερόμενης προμήθειας με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών |  |  |
| Β1 | Φόρμα Συμπλήρωσης Τεχνικών Προδιαγραφών με παραπομπές στα αντίστοιχα σημεία των prospectus, τεχνικών φυλλαδίων κατασκευαστών, αναλυτικών τεχνικών περιγραφών του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, των αναφορών μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, των οδηγιών και εγχειριδίων χρήσεως, των συνοδευτικών τεχνικών ή / και κατασκευαστικών σχεδίων, των service manuals, κατάλληλων σχημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και όποιου άλλου τεκμηριωτικού στοιχείου, με ιδιαίτερη αναφορά σε σελίδα και παράγραφο. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣτοιχείΩΝ που πρέπει να εκσυγχρονιστούν / τοποθετηθούν / ληφθούν υπόψη επί ποινής αποκλεισμού: | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ |
|  | Μηχανή χωρίς μειωτήρα, ισχύος το πολύ 4kW. Θα πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ταχύτητας, με μικροεπεξεργαστή ώστε να διασφαλίζεται ότι η πραγματική ταχύτητα του κινητήρα θα είναι εναρμονισμένη με ένα επιβαλλόμενο μοντέλο κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της διαδρομής, δηλαδή επιτάχυνση, πλήρη ταχύτητα κίνησης και επιβράδυνση. Θα πρέπει να υπάρχουν εξαρτήματα ανίχνευσης της πορείας του θαλάμου, ώστε όλες οι φάσεις της διαδρομής να ελέγχονται ανεξάρτητα από το φορτίο ή την κατεύθυνση της διαδρομής. Οι τιμές επιτάχυνσης και επιβράδυνσης θα είναι εύκολα ρυθμιζόμενες επί τόπου από το ειδικευμένο προσωπικό. |  |  |
|  | Νέου τύπου ψηφιακό σύστημα Inverter με ανάκτηση ενέργειας και εκμετάλλευση της άεργου ισχύος, ώστε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου. Θα πρέπει να διαθέτει: πίνακα αυτοματισμών κλειστού βρόχου, υψηλής τεχνολογίας με σύστημα ελέγχου της ροπής του κινητήρα για διαμόρφωση της συχνότητας και της τάσης της ηλεκτρικής ενέργειας, για να διασφαλίζεται ομαλή, άνετη οδήγηση, οριζοντίωση στον όροφο με απόκλιση έως ((3 mm) και μέγιστη ασφάλεια στην είσοδο και έξοδο του επιβάτη από το θάλαμο, μονάδα οδήγησης μεταβλητής συχνότητας (Inverter), ώστε να προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας (τάση και συχνότητα) διασφαλίζοντας ξεκίνημα χωρίς τραντάγματα, ομαλή επιτάχυνση και απαλή διαδικασία σταματήματος. Ο έλεγχος της καμπύλης ιδανικής ταχύτητας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το φορτίο του θαλάμου του ανελκυστήρα, μετατροπέα ψηφιακής ταχύτητας, ώστε να παρέχει συνεχώς στο σύστημα ελέγχου, πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση της κίνησης του θαλάμου, την ταχύτητά του και τη θέση του στο φρεάτιο αξιοπιστία κατά την πραγματική ανάλυση και διαχείριση του χρόνου ταξιδιού, από τη στιγμή κλήσης, τεχνολογία μικροεπεξεργαστών για μείωση του αριθμού των κινούμενων μερών και ελαχιστοποίηση του κίνδυνου δυσλειτουργίας, εξοικονόμηση ενέργειας από 40 έως 50%, ορθή διαχείριση της κυκλοφορίας, με μείωση του χρόνου αναμονής και εξάλειψη των περιττών διαδρομών. Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ελέγχου συχνότητας με έλεγχο και διατήρηση της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την εκκίνηση σε χαμηλά επίπεδα, οι δε τεχνολογικά και ενεργειακά αναβαθμισμένοι με την τεχνολογία δεύτερης γενιάς ανελκυστήρες, θα πρέπει να πετύχουν βαθμό ενεργειακής απόδοσης Α σύμφωνα με το πρότυπο VDI4707. |  |  |
|  | Μέσο ανάρτησης με ειδικούς επίπεδους ιμάντες έλξης 3*30mm με όριο θραύσης τα 34kN με εσωτερικά ατσάλινα συρματίδια, ώστε να διασφαλίζονται η αντοχή, η μακροζωία του μέσου ανάρτησης, η ελαχιστοποίηση των τριβών άρα και η επιλογή κινητήρα μικρότερης κατανάλωσης. Ο έλεγχος των συρματιδίων του κάθε ιμάντα θα γίνεται αυτόματα και θα πραγματοποιείται με παλμικό σύστημα ελέγχου 24 ώρες το 24ωρο του μέσου ανάρτησης και όχι μία φορά το μήνα κατά την τακτική συντήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των διακινούμενων εντός του θαλάμου. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία θα πρέπει να καταγράφεται στον πίνακα αυτοματισμών. |  |  |
|  | Κιβώτιο ελέγχου Επιθεώρησης, κουτί σύνδεσης καλωδίων |  |  |
|  | Εύκαμπτα καλώδια μεταφοράς εντολών - Καλωδίωση φρεατίου |  |  |
|  | Τροχαλίες Εκτροπής για πλαίσιο θαλάμου και αντιβάρου |  |  |
|  | Πέδη μηχανής με δισκόφρενο ανεξάρτητης διπλής δράσης. Στην περίπτωση μη ανιχνεύσιμης φθοράς της πέδης, η πέδη δεν θα ανυψώνεται εμποδίζοντας έτσι την περαιτέρω λειτουργία του ανελκυστήρα. |  |  |
|  | Ηλεκτρονική συσκευή ζύγισης φορτίου |  |  |
|  | Προσαρμογέας πλαισίων (αντάπτορας) |  |  |
|  | Κομβιοδόχος θαλάμου με νέα μπουτόν και ενδεικτικά |  |  |
|  | Κομβιοδόχες ορόφου με νέα μπουτόν και ενδεικτικά |  |  |
|  | Αντικατάσταση θαλάμου, ιδίων διαστάσεων νέας σχεδίασης. Ειδικότερα οι απαιτήσεις χαρακτηριστικών του νέου θαλάμου είναι οι παρακάτω: Γωνίες ορθές από ανοξείδωτο χάλυβα satine Σοβατεπί, παραπέτα θαλάμου από ανοξείδωτο χάλυβα satine Καθρέφτης ροντέ στην πίσω πλευρά από τη μέση και πάνω Χειρολαβή στην πίσω πλευρά στρογγυλή Ψευδοροφή επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα Mirror με σποτ Επίστρωση δαπέδου τύπου χρώματος γκρι Υλικό επένδυσης πλαϊνών από ανοξείδωτο χάλυβα satin H οροφή του θαλάμου θα φέρει τελείωμα με κατάλληλα ανοίγματα για τον φωτισμό της καμπίνας από λαμπτήρες τύπου LED 12.9 Η Κομβιοδόχος Θαλάμου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Κώδικα για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Θα είναι επίτοιχη στην επένδυση θαλάμου. Τα κομβία επιλογής ορόφου θα έχουν γυαλιστερή επιφάνεια ή ματ επιφάνεια με τελείωμα χρωμίου, θα διαθέτουν κυκλική μικροκίνηση και φωτισμό αλογόνου που θα δηλώνει ότι έχουν πατηθεί και θα φέρουν διακοσμητικά επιθέματα, σατινέ επιφάνειας επιχρωμιωμένης με ανάγλυφους αριθμούς 15mm και γραφή “Braille”. Θα υπάρχει εξωτερική οθόνη ενδείξεων Κομβιοδόχου Θαλάμου και θα παρέχονται κομβία για την εισαγωγή κλήσεων ορόφου ανοίγματος και κλεισίματος θύρας και Συναγερμού. Θα περιλαμβάνεται ένα πλαίσιο δείκτης θέσης σε χρώμιο, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), η οποία θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι ορατή από κάθε γωνία. Η Κομβιοδόχος Θαλάμου θα περιλαμβάνει επίσης πλακέτα φορτίου σε Kg, αριθμό επιβατών και αριθμό παρτίδας του ανελκυστήρα, κομβίο για την εσωτερική εντολή ανοίγματος των θυρών, κομβίο για σήμα κινδύνου, ένδειξη υπερφορτίσεως του θαλάμου, φωτιστικό ασφαλείας για την περίπτωση διακοπής του ρεύματος από τη Δ.Ε.Η, φωνητική αναγγελία του ορόφου στο θάλαμο. Το σύστημα ελέγχου θα περιέχει έναν μικροϋπολογιστή που θα καταγράφει τη θέση του ανελκυστήρα στο φρεάτιο. Οι κλήσεις μπορεί να καταγράφονται είτε ο ανελκυστήρας είναι ελεύθερος είτε όχι. Ο ανελκυστήρας θα απαντάει στην κλήση του θαλάμου, είτε του ορόφου, με λογική σειρά σύμφωνα με την πορεία του, αλλά ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι κλήσεις. Προκειμένου για δίδυμους ανελκυστήρες σε κάθε όροφο θα προβλεφθεί μία Κομβιοδόχος, η οποία θα τοποθετηθεί μεταξύ των δύο θυρών του ορόφου. Πάνω ή δίπλα από τη θύρα του ισογείου κάθε ανελκυστήρα, θα υπάρχει δείκτης όπου δείχνει τη θέση του θαλάμου κάθε στιγμή. Κατά την άφιξη του θαλάμου στον όροφο θα υπάρχει και ηχητική ένδειξη (GONG). |  |  |
|  | Τοποθέτηση νέα πόρτας θαλάμου (μηχανισμός, βάσεις, φύλλα, κτλ) ιδίων διαστάσεων και όψης, με μεταβλητό έλεγχο ταχύτητας. Ο υπάρχων μηχανισμός της πόρτας αντικαθίσταται με νέο, ο οποίος ελέγχεται ηλεκτρονικά, για να επιτύχει τη βέλτιστη επιτάχυνση και επιβράδυνση. Πρέπει να διασφαλίζονται: • Βελτιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς και της χωρητικότητας • Απόλυτη αξιοπιστία της λειτουργίας της πόρτας • Μεγαλύτερη άνεση για τους επιβάτες λόγω της ομαλής κίνησης • Λιγότερος θόρυβος στο άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών • Προσαρμογή της ταχύτητας και του χρόνου ανοίγματος, ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία |  |  |
|  | Η απαίτηση για την ακρίβεια στάσης είναι μέχρι +/-3mm πριν την φόρτωση και εκφόρτωση. Η μηχανική πέδη δεν θα είναι ενεργή πριν ο θάλαμος σταματήσει ηλεκτρικά και σε μηδενική ταχύτητα. |  |  |
|  | Η ισοστάθμιση πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλο αυτοματισμό, ώστε να αντισταθμίζεται η ένταση του ιμάντα υπό διάφορες συνθήκες φορτίου και οθάλαμος να παραμένει πάντα εντός της ζώνης χωροστάθμησης του δαπέδου. |  |  |
|  | Η αντικατάσταση των φύλλων και των εξαρτημάτων των θυρών ορόφων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. |  |  |