ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Η συσκευή να είναι κατάλληλη για οπτική βιομετρία και να βασίζεται απαραίτητα στην αρχή λειτουργίας SWEPT source, ώστε να εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των μετρήσεων. |  |  |
| 2 | Η συσκευή να μην απαιτεί την επαφή με το μάτι του ασθενούς για την εξαγωγή των μετρήσεων βιομετρίας, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση τοπικής αναισθησίας και να αποφεύγονται και τυχόν μολύνσεις. |  |  |
| 3 | Να διαθέτει ειδικό σύστημα βοήθειας για την σωστή εστίαση που κάνει την λήψη σχεδόν ανεξάρτητη από την ικανότητα του χειριστή, ώστε να γίνεται εύκολα και ασφαλής η λήψη των μετρήσεων από τον ιατρό. |  |  |
| 4 | Η συσκευή να δύναται να μετράει τουλάχιστον το αξονικό μήκος του οφθαλμού από 14-38 mm και σε κλίμακα των 0.01 mm, την καμπυλότητα του κερατοειδούς από 5-11mm σε κλίμακα 0.01 mm και το βάθος προσθίου θαλάμου από 0.7 - 8.0 mm σε κλίμακα 0.01 mm. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα υπολογισμού της διαθλαστικής δύναμης του ενδοφθάλμιου φακού μετά από επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής White-to-White από 8-16mm σε κλίμακα 0.1 mm. Συσκευές με μικρότερες δυνατότητες των ζητουμένων δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. |  |  |
| 5 | Η συσκευή να υπολογίζει το πάχος του φακού του ασθενούς τουλάχιστον από 1 – 10 mm σε φακικό μάτι και από 0.13 – 2.5 mm τουλάχιστον σε ψευδοφακικό μάτι σε κλίμακα των 0.01 mm |  |  |
| 6 | Η συσκευή να δύναται να μετρά το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς τουλάχιστον από 0.2 – 1.2 mm και σε κλίμακα του 1 μm. |  |  |
| 7 | Η συσκευή να υπολογίζει την διοπτρική δύναμη του ενδοφακού τουλάχιστον με την βοήθεια των κάτωθι διεθνώς αναγνωρισμένων εξισώσεων (IOL calculation formulas) : SRK/T Holladay 2 Hoffer Q Haigis Haigis L για ασθενείς με προηγούμενη διαθλαστική επέμβαση Haigis-Τ για τορικούς ενδοφακούς Multi formula |  |  |
| 8 | Να διαθέτει ειδικό interface για την εξαγωγή των δεδομένων των μετρήσεων σε ειδικό πρόγραμμα καταγραφής ιατρικών δεδομένων Electronic Medical Record (EMR) ή σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης ασθενών Patient Μanagement System (PMS) |  |  |
| 9 | Να διαθέτει διεθνώς πιστοποιημένη βάση τουλάχιστον 300 ενδοφακών όλων των αναγνωρισμένων κατασκευαστών. |  |  |
| 10 | Να έχει δυνατότητα εγκατάστασης των εξισώσεων υπολογισμού ενδοφακών Barrett Suite ήτοι Barrett True K, Barrett Toric & Barrett Universal. |  |  |
| 11 | Να έχει δυνατότητα εγκατάστασης ειδικού προγράμματος μέτρησης της καμπυλότητας της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. |  |  |
| 12 | Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο μέσω Ethernet |  |  |
| 13 | Το σύστημα να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen), για μέγιστη ευκολία χρήσης. |  |  |
| 14 | Η εστίαση να μπορεί να εμφανίζει και το σημείο μετρησης στο βυθό του οφθαλμού για μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια δεδομένων. |  |  |
| 15 | Η συσκευή να δύναται να εμφανίζει ασυνήθιστες γεωμετρίες του οφθαλμού κατά τον άξονά του. |  |  |
| 16 | Να διαθέτει απαραίτητα εφαρμογή τηλεκεντρικής κερατομέτρησης, για την σταθερή κι επαναλαμβανόμενη μέτρηση με βάση ένα κεντρικό σταθερό σημείο αναφοράς. |  |  |
| 17 | Η συσκευή να συνοδεύεται από ηλεκτρικό τραπέζι, πληκτρολόγιο,ποντίκι κι έγχρωμο εκτυπωτή. |  |  |