ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οι διαγωνιζόμενοι για να γίνουν δεκτοί πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και να καταθέτει, επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά του: |  |  |  |
|  | α) αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσης του και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων του να περιλαλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (πιστοποιητικό επαγγελματικού μητρώου κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) να κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001 για τη διασφάλιση ποιότητας το οποίο έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στη Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Καθαρισμό και λειτουργία αντλιοστασίων αποχέτευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ) να κατέχει πιστοποιητικό ISO 14001 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοτνικής διαχείρισης το οποίο έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή ντίστοχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στη Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Καθαρισμό και λειτουργία αντλιοστασίων αποχέτευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | δ) να κατέχει πιστοποιητικό OHSAS 18001 για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία το οποίο έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή ντίστοχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή με αναφορά στη Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Καθαρισμό και λειτουργία αντλιοστασίων αποχέτευσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ε) να διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό όπως: | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Α. Μηχανήματα |  |  |  |
| 3.1 | 1. Αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης των φερτών στοιχείων από τα φρεάτια. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
|  | • Αντλία υψηλής πίεσης παροχή υδάτων άνω των 300 l/min σε πίεση άνω των 170 bar. | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Αντλία αναρρόφησης παροχή 1.000 m3/h σε πίεση 500 mbar | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Δεξαμενή νερού 5 m3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | • Δεξαμενή αποβλήτων 10 m3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για τον ανωτέρω βασικό εξοπλισμό ο ανάδοχος θα προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού επικυρωμένα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Β. Προσωπικό |  |  |  |
|  | Τουλάχιστον έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό υπεύθυνο για την επίβλεψη του έργου και εξειδικευμένο προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) με άδειες χειριστού και με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον ένα έτος) στην παροχή υπηρεσιών, παρόμοιων ποσοτικά και ποιοτικά με την υπό ανάθεση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Γ. Άδεια διαχείρισης συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων |  |  |  |
|  | Ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και να διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που ζητείται και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει με την τεχνική προσφορά του τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει άδεια για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ 190801, 190802, 190805, 190809, 190812, 190814, 200202, 200306 ή ισοδύναμων, ώστε να του επιτρέπεται η νόμιμη συλλογή και μεταφορά των παραπάνω αναφερόμενων αποβλήτων κατά την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφτηκαν. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |
| 4.1 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λήψη δειγμάτων, αποστολή σε διαπιστευμένο εργαστήριο για εργαστηριακές αναλύσεις σε παραμέτρους (ενδεικτικά αναφέρουμε ολικά κολοβακατηριοειδή, Escerchia coli, Salmonela spp, PH, BOD5, COD, ολικά αιωρούμενα TSS) σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση Νομάρχη και τις οδηγίες της ΕΥΑΘ. Πιθανές διορθωτικές ενέργειες που μπορεί να προκύψουν, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, συλλογή - καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βιβλία καταγραφής και αξιολόγηση αυτών. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα συνοδεύουν την κατάθεση του τιμολογίου του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έλεγχος - καθαρισμός του λιποσυλλέκτη και συλλογή του λίπους, που θα συνοδεύεται από βεβαίωση διαχείρισης όλων των προϊόντων καθαρισμού του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέτρηση ph και τυχόν ρύθμισή του στην έξοδο, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση καθώς και καταγραφή των στοιχείων -μετρήσεων σε βιβλίο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθαρισμός φρεατίων και αντλιοστασίου από επικαθήσεις και φερτές ύλες (με αυτοκινούμενα μηχανήματα καθαρισμού και αναρρόφησης). | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Καθ’ όλη την διαδικασία των εργασιών θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες εργασιών θα πρέπει να συνάδουν με τους όρους διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο, όπως ορίζονται από την ΕΥΑΘ. | ΝΑΙ |  |  |