ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Θεσσαλονίκη   03-02-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Κων/πόλεως 49

Τ.Κ.:54642

Πληροφορίες : Μαλγαρινός Σ.

Τηλέφωνο:231331 2845

Fαχ : 231331 2848

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ :« Κατασκευή μεταλλικής πλάκας ψευδοροφής στο υπόγειο του κτιρίου Α΄ του Νοσοκομείου μας».

Το Νοσοκομείο μας προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή μεταλλικής πλάκας  ψευδοροφής στο υπόγειο του κτιρίου  Α΄  του Νοσοκομείου.

Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται αφορούν δύο επιλογές διάτρησης (Ολικής   ή Κεντρικής) με προαιρετικό το υαλοπίλημα και είναι οι εξής:

1) Ολική διάτρηση D16%

Η βαφή είναι πολυεστερική φούρνου με τη μέθοδο ROAL-COIL-COATING (προβαμμένη) ή ηλεκτροστατική με πούδρα βαφής μη τοξική (χωρίς TGIC), πάχους 60-80 μm (βαφή μετά τη διάτρηση), χρώματος κλίμακας RAL.

Η διάμετρος οπής είναι 1.8 mm.

Η διάταξη οπών είναι ορθογώνια 5,0x5,0x7,5mm.

Το ποσοστό διάτρησης είναι 16% και το βάρος 1087 gr/m2.

Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπιλήματος πάχους 0,23±0,03 mm, τάξη πυρκαγιάς Β1 κατά DIN 4102/part 1 και συντελεστή μείωσης θορύβου “NRC” άνω του 0,70.

Ανάρτηση: Εμφανές Σύστημα Στήριξης I.M.S. 15 ή 24 mm.

2) Κεντρική διάτρηση R12,5%

Η βαφή είναι πολυεστερική φούρνου με τη μέθοδο ROAL-COIL-COATING (προβαμμένη) ή ηλεκτροστατική με πούδρα βαφής μη τοξική (χωρίς TGIC), πάχους 60-80 μm (βαφή μετά τη διάτρηση), χρώματος κλίμακας RAL.

Περιμετρική μπορντούρα: 110 mm.

Η διάμετρος οπής είναι 1.8 mm.

Η διάταξη οπών είναι ορθογώνια 5,0x5,0 mm.

Το ποσοστό διάτρησης είναι 12,5% και το βάρος 1310 gr/m2.

Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπιλήματος πάχους 0,3±0,05 mm, τάξη πυρκαγιάς Β1 κατά DIN 4102/part 1 και συντελεστή μείωσης θορύβου “NRC” άνω του 0,70.

Ανάρτηση: Εμφανές Σύστημα Στήριξης I.M.S. 15 ή 24 mm.

Μειοδότης της εν λόγω έρευνας αγοράς θα αναδειχθεί αυτός που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή για  την  προμήθεια και  την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας  ψευδοροφής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την  Τετάρτη 05-02-2020 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης