ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ 1:

«Εργασίες Χρωματισμών Χειρουργείων, Κλινικών και Τμημάτων του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Θα προστατευθούν οι χώροι και ο υπάρχον εξοπλισμός με ανθεκτικό νάιλον για τη μέγιστη προστασία τους, ενώ θα καλυφθούν με χαρτοταινία όλα τα μέρη που δεν θα βαφούν και έρχονται σε άμεση επαφή με τις προς χρωματισμό επιφάνειες (σοβατεπί, κάσες παραθύρων, θυρών κλπ), ενώ στα δάπεδα θα στρωθεί χοντρό χαρτί οντουλέ (ρολό). | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ |  |  |  |
| Α. Επαναχρωματισμοί επιφανειών τοιχοποιίας με ριπολίνες νερού και στοκαρίσματα. Θα επιδιορθωθούν τα ελαττώματα των τοίχων, όπως οπές, ρωγμές και άλλα ελαττώματα των προς χρωματισμό επιφανειών, με κατάλληλο για την περίπτωση στόκο και θα ασταρωθούν τα μερεμέτια. Θα λειανθούν τα μερεμέτια και θα καθαριστούν όλες οι επιφάνειες από σκόνες, τυχόν ακαθαρσίες κλπ, ακριβώς προ της έναρξης του χρωματισμού. Ο χρωματισμός θα εφαρμοσθεί σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ή όσες απαιτηθούν ώστε οι τελικές επιφάνειες να είναι ομοιόχρωμες (χωρίς να φεγγίζουν). Οι στρώσεις των χρωματισμών θα εφαρμόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την ξήρανση (στέγνωμα) των προηγούμενων. Για την καλύτερη πρόσφυση, οι στρώσεις θα είναι περισσότερες και λεπτόρρευστες, αντί λιγότερες και παχύρρευστες. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ακρυλικές ριπολίνες νερού Smaltolux Hydro της Βέχρω ή ισοδυνάμου, σατινέ, οικολογικά πιστοποιημένες, άοσμες, ιδανικές για εσωτερική χρήση, υποαλλεργικές με αντιμικροβιακή δράση, δεν θα κιτρινίζουν, θα πλένονται εύκολα, θα είναι πιστοποιημένες για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον, με ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες και σε πτητικές οργανικές ενώσεις, άριστης Α΄ ποιότητας, αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής. Ειδικότερα, στη ριπολίνη πρέπει να έχει απονεμηθεί το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, να είναι ανθεκτική στο συχνό πλύσιμο με κατάταξη στην κλάση 1 κατά ISO 11998, να χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στο νερό κατά ISO 2812/1 και ισχυρή πρόσφυση κατά ISO 2409. H αντιμικροβιακή της δράση για τα βακτήρια Staphylococcus aureus, Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196:2007, η αντιμυκητιακή της δράση πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο BS 3900:G6 και οι υποαλλεργικές της ιδιότητες να έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα π.χ. British Allergy Foundation. Οι εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων της ριπολίνης πρέπει να έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία AgBB 2015 και τα πρότυπα ISO16000-3, ISO16000-6, ISO16000-9, ISO16000-10, ISO16000-11. Τα υδροχρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης Α΄ ποιότητας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά ανά τμ χωρίς ΦΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β. Χρωματισμοί επιφανειών τοιχοποιίας με πλαστικό χρώμα. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οικολογικά πλαστικά, πιστοποιημένα υποαλλεργικά με αντιμικροβιακή δράση, άοσμα, δεν θα κιτρινίζουν και θα πλένονται εύκολα, SMALTOPLAST Extrasilk ECO της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου. Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας βαφής επιχρισμένων επιφανειών τοιχωμάτων και επενδύσεων ξηράς δόμησης έως το επίπεδο των ψευδοροφών, ψευδοροφών γυψοσανίδων θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: (i) Ήδη βαμμένες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα με την εφαρμογή του χαλαζιακού ασταριού BondFix quartz primer της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου, για εξασφάλιση της πρόσφυσης του στόκου σπατουλαρίσματος στο υπόστρωμα. Στις επιφάνειες εφαρμόζεται στόκος σπατουλαρίσματος Ultra Smaltoplast FIX της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου, σε δύο στρώσεις με διαφορά ανάμεσα στις δύο στρώσεις 3-4 ώρες. Στη συνέχεια, αφού τριφτεί (μετά από 4-5 ώρες) και ξεσκονιστεί η σπατουλαρισμένη επιφάνεια, εφαρμόζουμε μια στρώση οικολογικό μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι Smaltoplast Universal Primer της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου, ενισχυμένο με σιλάνια/σιλοξάνια για ισχυροποίηση των επιφανειών και εξασφάλιση της πρόσφυσης του τελικού χρώματος. Το αστάρι πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντοχή στα αλκάλια κατά ISO 2812-4 και αντοχή στο νερό κατά ISO 2812-3. Οι εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων του ασταριού πρέπει να έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία AgBB 2015 και τα πρότυπα ISO16000-3, ISO16000-6, ISO16000-9, ISO16000-10, ISO16000-11. Μετά από 4 ώρες σε κανονικές συνθήκες, εφαρμόζουμε 2 στρώσεις από πιστοποιημένο αντιμικροβιακό, υποαλλεργικό, οικολογικό πλαστικό χρώμα SMALTOPLAST Extrasilk ECO της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου, αραιωμένο 10-15% με νερό, με διαφορά ανάμεσα στις δύο στρώσεις 3-5 ώρες. Στο πλαστικό χρώμα πρέπει να έχει απονεμηθεί το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, να είναι ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο με κατάταξη στην κλάση 1 κατά ISO 11998, η αντιμικροβιακή του δράση για τα βακτήρια Staphylococcus aureus, Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196:2007, η αντιμυκητιακή του δράση πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο BS 3900:G6 και οι υποαλλεργικές του ιδιότητες να έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα π.χ. British Allergy Foundation. Οι εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων του χρώματος πρέπει να έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO16000-3, ISO16000-6, ISO16000-9, ISO16000-10, ISO16000-11. Στις δύο στρώσεις, απαιτείται επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης επιλογής της επίβλεψης. (ii) Καινούριες επιφάνειες: Στις επιφάνειες εφαρμόζεται κατευθείαν ο στόκος σπατουλαρίσματος, χωρίς να προηγηθεί χρήση χαλαζιακού ασταριού. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το σύστημα βαφής όπως προηγουμένως. (iii) Προετοιμασία καινούριας ξηράς δόμησης: Πλήρωση των αρμών και των οπών των γυψοσανίδων με το κατάλληλο υλικό βάσει των προδιαγραφών Knauf ή Rigips, τοπικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο πάνω σε τάκο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία, συνεχής και ομαλή, ειδική προστασία εξεχουσών γωνιών ή ελευθέρων απολήξεων τοίχων με ελαφρό στρογγύλεμα των ακμών (σπάσιμο των γωνιών) που γίνεται με τρίψιμο με λειαντικό χαρτί δαπέδων (πατόχαρτο) και εμποτισμός μέχρι κορεσμού των ακμών των γυψοσανίδων με υλικό βάσει των προδιαγραφών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά ανά τμ χωρίς ΦΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. Χρωματισμοί επιφανειών τοιχοποιίας παντός είδους με οικολογική ριπολίνη νερού. Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας βαφής επιχρισμένων επιφανειών, τοιχωμάτων και επενδύσεων ξηράς δόμησης έως το επίπεδο των ψευδοροφών, ψευδοροφών γυψοσανίδων με πιστοποιημένη αντιμικροβιακή, υποαλλεργική, οικολογική, ριπολίνη νερού (SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου) ακολουθείται η εξής διαδικασία: (i) Ήδη βαμμένες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα με την εφαρμογή του χαλαζιακού ασταριού (BondFix quartz primer της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου), για εξασφάλιση της πρόσφυσης του στόκου σπατουλαρίσματος στο υπόστρωμα. Στις επιφάνειες εφαρμόζεται στόκος σπατουλαρίσματος (Ultra Smaltoplast FIX της ΒΕΧΡΩ) σε δύο στρώσεις με διαφορά ανάμεσα στις δύο στρώσεις 3-4 ώρες. Στη συνέχεια, αφού τριφτεί (μετά από 4-5 ώρες) και ξεσκονιστεί η σπατουλαρισμένη επιφάνεια, εφαρμόζουμε μια στρώση οικολογικό μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι (Smaltoplast Universal Primer ή ισοδυνάμου) της ΒΕΧΡΩ, για ισχυροποίηση των επιφανειών και εξασφάλιση της πρόσφυσης του τελικού χρώματος. Το αστάρι πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντοχή στα αλκάλια κατά ISO 2812-4 και αντοχή στο νερό κατά ISO 2812-3. Οι εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων του ασταριού πρέπει να έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία AgBB και τα πρότυπα ISO16000-3, ISO16000-6, ISO16000-9, ISO16000-10, ISO16000-11. Μετά από 4 ώρες σε κανονικές συνθήκες, εφαρμόζουμε 2 στρώσεις Smaltolux hydro της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου, αραιωμένο έως 10% με νερό, με διαφορά ανάμεσα στις δύο στρώσεις 6-18 ώρες. Στη ριπολίνη πρέπει να έχει απονεμηθεί το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, να είναι ανθεκτική στο συχνό πλύσιμο με κατάταξη στην κλάση 1 κατά ISO 11998, να χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στο νερό κατά ISO 2812/1 και ισχυρή πρόσφυση κατά ISO 2409. H αντιμικροβιακή της δράση για τα βακτήρια Staphylococcus aureus, Escherichia coli και Pseudomonas aeruginosa πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196:2007, η αντιμυκητιακή της δράση πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο BS 3900:G6 και οι υποαλλεργικές της ιδιότητες να έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα π.χ. British Allergy Foundation. Οι εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων της ριπολίνης πρέπει να έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία AgBB 2015 και τα πρότυπα ISO16000-3, ISO16000-6, ISO16000-9, ISO16000-10, ISO16000-11. Στις δύο στρώσεις, απαιτείται επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης επιλογής της επίβλεψης. (ii) Καινούριες επιφάνειες: Στις επιφάνειες εφαρμόζεται κατευθείαν ο στόκος σπατουλαρίσματος, χωρίς να προηγηθεί χρήση χαλαζιακού ασταριού. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το σύστημα βαφής όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο των ήδη βαμμένων επιφανειών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά ανά τμ χωρίς ΦΠΑ. Σε όλες τις εργασίες των χρωματισμών των κατηγοριών Α, Β, Γ, εφαρμόζονται στοκαρίσματα όπου χρήζει απαραίτητο. Η τιμή πρέπει να είναι συνολική στο τ.μ., σύμφωνα με την κατηγορία ελαιοχρωματισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες στοκαρίσματος. Στις εργασίες των χρωματισμών των κατηγοριών Β, Γ, περιλαμβάνεται στην τιμή και το σπατουλάρισμα της επιφάνειας. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. Βαφή του συνόλου σιδηρών στοιχείων με αντισκωριακό αστάρι Oxidol ή ισοδυνάμου και δύο επιστρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου: Για τον χρωματισμό του συνόλου σιδηρών στοιχείων εσωτερικών χώρων με ριπολίνη νερού (Smaltolux hydro της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου), με προετοιμασία των επιφανειών, δηλαδή τρίψιμο με ψήκτρα και σμυριδόπανο των επιφανειών, καθαρισμός με ειδικό διαλυτικό και αστάρωμα σε μία στρώση με αντισκωριακό αστάρι Oxidol της ΒEΧΡΩ ή ισοδυνάμου. Μετά από 24 ώρες ακολουθεί η εφαρμογή οικολογικής, αντιμικροβιακής και υποαλλεργικής ριπολίνης νερού Smaltolux hydro της ΒEΧΡΩ ή ισοδυνάμου. Στις δύο στρώσεις, απαιτείται επίτευξη ομοιόμορφης απόχρωσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά, χωρίς ΦΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. Βαφή μεταλλικών κασών εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων με μία στρώση αστάρι wash primer δύο συστατικών, μια στρώση oxidol και με στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου: Για τον χρωματισμό του συνόλου γαλβανισμένων στοιχείων προηγείται η προετοιμασία των επιφανειών, δηλαδή τρίψιμο με ψήκτρα και σμυριδόπανο των επιφανειών, καθαρισμός με ειδικό διαλυτικό και εφαρμογή μίας στρώσης ασταριού ισχυρής πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες Smaltolux Master primer της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου. Μετά από 24 ώρες ακολουθεί η εφαρμογή σε 2 στρώσεις πιστοποιημένης οικολογικής, αντιμικροβιακής και υποαλλεργικής ριπολίνης νερού Smaltolux hydro της ΒΕΧΡΩ ή ισοδυνάμου. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά ανά μέτρο μήκους και χωρίς ΦΠΑ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ. Συντήρηση και βαφή μεταλλικών κατασκευών Η κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή ενός συστήματος επιφανειακής προστασίας είναι το πιο σημαντικό στάδιο σε όλη την διαδικασία. Λόγω οξειδώσεων και διαβρώσεων στις διατομές και στις συνδέσεις κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση κι ο επιμελής καθαρισμός των μεταλλικών στοιχείων (τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο), ώστε να απομακρυνθούν η σκουριά και η σκόνη, οι ρυπογόνες ουσίες και πιθανές παλιές επιστρώσεις. Το σύνολο των κατασκευών αφορά μεταλλικά στέγαστρα εισόδων, κιγκλιδώματα ορόφων καθώς και περιμετρικά, μεταλλικά φύλλα και .panels, κολονάκια πεζοδρομίων κι εξωτερικές σκάλες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκατάσταση μεταλλικών στηριγμάτων και συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων, εξυγίανση των επιφανειών και εκ νέου βαφή τους, με χρήση ικριωμάτων και μηχανημάτων, όπου απαιτείται. Οι μη γαλβανισμένες μεταλλικές επιφάνειες μετά τον καθαρισμό τους από ακαθαρσία και σκουριά θα βάφονται : α) οι μη ορατές με δύο στρώσεις μίνιου, β) οι ορατές με δύο στρώσεις μίνιου και δύο στρώσεις χρώματος. Οι ορατές γαλβανισμένες επιφάνειες θα βάφονται με μία στρώση primer ειδικό για γαλβανισμένες επιφάνειες και δύο στρώσεις χρώματος. Σε σημεία γαλβανισμένων επιφανειών όπου έχει καταστραφεί το γαλβάνισα θα γίνεται ψυχρό γαλβάνισα. Οι βαφές που θα επιλεγούν πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: Να πλένονται εύκολα με τα συνήθη απορρυπαντικά Να μην αλλοιώνονται από λαδιά, λιπαντικά κ.λ.π. Να εμφανίζουν σταθερές αποχρώσεις μέσα στον χρόνο Να στεγνώνουν εύκολα. Οι επιφάνειες θα βάφονται μόνο αφού προετοιμαστούν και καθαριστούν κατάλληλα. Ένα σύστημα βαφών αποτελείται από το αστάρι, τις ενδιάμεσες επιστρώσεις και τις τελικές. Ωστόσο υπάρχουν και μονοστρωματικά συστήματα που συνδυάζουν αστάρι και τελική επίστρωση. Το αστάρι εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό της μεταλλικής επιφάνειας και συνήθως πριν την κατεργασία των δομικών στοιχείων κι ο ρόλος του είναι η πρόσκαιρη προστασία κατά την αποθήκευση, επεξεργασία, διακίνηση. Οι ενδιάμεσες στρώσεις εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες στρώσεις κι εξασφαλίζουν αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και καλύτερη πρόσφυση στις επόμενες στρώσεις. Σχεδιάζονται για να εξασφαλίσουν μειωμένη διαπερατότητα από νερό κι από το οξυγόνο. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι συμβατές με την τελική στρώση αλλά και με το αστάρι. Οι τελικές στρώσεις εφαρμόζονται σε μία από περισσότερες επιστρώσεις προκειμένου να προστατέψουν τις ενδιάμεσες στρώσεις, αλλά και να εξασφαλίσουν προστασία έναντι της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της υπεριώδους ακτινοβολίας κ.α. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι συμβατή με την ενδιάμεση επίστρωση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά σε οποιοδήποτε ύψος, ανά τμ, χωρίς ΦΠΑ. Η προσκόμιση των υλικών θα συνοδεύεται από παραστατικά ποιότητας και η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι αποχρώσεις προβλέπεται να είναι ανοιχτόχρωμες και θα επιλεγούν από τα Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τους χώρους των οποίων ο χρωματισμός ολοκληρώνεται, επιμελώς καθαρούς, χωρίς κατάλοιπα χρωμάτων (στίγματα στα σοβατεπί, τα δάπεδα, τα έπιπλα κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Οι επιμετρήσεις των τελικά χρωματισμένων επιφανειών θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία και θα τις επικυρώνει προς την τελική πιστοποίησή τους. Στις επιμετρήσεις θα αφαιρούνται όλα τα ανοίγματα (θύρες, παράθυρα κλπ), σταθερές κατασκευές (ντουλάπες, ντουλάπια κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ |  |  |  |
| Λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας των νοσηλευτικών χώρων, οι εργασίες χρωματισμών θα πραγματοποιούνται τμηματικά και σε συνεννόηση πάντα με την Τεχνική Υπηρεσία και τη σύμφωνη γνώμη των προϊσταμένων τους. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έμπειρα και θα δουλεύουν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους, χωρίς να δημιουργείται όχληση στο Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσοι απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 159/99), όπως ισχύουν, περί βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, και Π.Δ. 305/96, όπως αυτό ισχύει, περί των Ελάχιστων Προδιαγραφών Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει καθαρισμός των χώρων, ώστε να είναι έτοιμοι προς χρήση. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους, θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες, θα γίνεται μόνο σε χώρο που θα υποδείξει η Τ.Υ. του Νοσοκομείου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των υλικών που θέτουν οι κατασκευάστριες εταιρίες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψιν, την πιστή τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών για την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας και την Τεχνική Περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου με επιτόπια επίσκεψη στους χώρους του Νοσοκομείου, πριν τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. Οι διαγωνιζόμενοι, με την κατάθεση της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν Α) Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με Δήλωση Πλήρους Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών και όλα τα τεχνικά φυλλάδια των εταιριών των οικολογικών χρωμάτων Α΄ ποιότητας και των υλικών/μικροϋλικών, όπως αναφέρονται δια της παρούσης, στο σύνολό της, με όλες τις προδιαγραφές, τα πρότυπα και τα ISO, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν δεσμευτικά από τον Ανάδοχο και Β) Οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί και θα περιλαμβάνει τις εξής τιμές, όπως καθορίζονται με τα ανωτέρω περιγραφόμενα: Α1. €…………για επαναχρωματισμούς επιφανειών τοιχοποιίας με ριπολίνες νερού. Α2. €………… για επαναχρωματισμούς επιφανειών τοιχοποιίας με υδροχρώματα. Β. €………… για χρωματισμούς επιφανειών τοιχοποιίας με πλαστικό χρώμα. Γ. €……………για χρωματισμούς επιφανειών τοιχοποιίας παντός είδους με οικολογική ριπολίνη νερού. Δ1. €………… για βαφή σωληνώσεων από ½΄΄ έως 2,5΄΄ Δ2. €………… για βαφή θερμαντικών σωμάτων Ε. €……………για βαφή μεταλλικών κασών εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων ΣΤ. €…………για συντήρηση και βαφή μεταλλικών κατασκευών Στις ανωτέρω τιμές θα συμπεριλαμβάνονται: η προμήθεια των υλικών, μικροϋλικών, στόκου σπατουλαρίσματος, εργαλεία καθώς και η εργασία πλήρως περαιωμένη το εργολαβικό όφελος του αναδόχου, απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις Στις ανωτέρω τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή του πεδίου Α1 και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00 € ) με Φ.Π.Α. (59.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α.) Ως χρόνος περαίωσης των εργασιών χρωματισμού ορίζονται 180 ημερολογιακές ημέρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΝΑΙ |  |  |