ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αυτόματο μηχάνημα επικάλυψης πλακιδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιμέρους προδιαγραφές συστήματος: |  |  |  |
| 1 | Να φέρει ευανάγνωστη οθόνη αφής για τη ρύθμιση των παραμέτρων καθώς και για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαδικασίας επικάλυψης (αριθμό καλαθιών που απομένουν για επικάλυψη, τύπος δείγματος, μέγεθος και αριθμός καλυπτρίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι συνεχούς φόρτωση τουλάχιστον πέντε (5) καλαθιών ταυτόχρονα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη επεξεργασία μέχρι και δέκα (10) καλαθιών ταυτόχρονα χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να μπορεί να δεχτεί καλυπτρίδες διαστάσεων 24x40, 24x50 και 24x55mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να έχει συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 500 καλυπτρίδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να είναι δυνατή η επικάλυψη τουλάχιστον 250 πλακιδίων/ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο δείγματος (πχ ιστολογικό & κυτταρολογικό) και βάση αυτού να ρυθμίζει την ποσότητα του υλικού επικάλυψης έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία παρέμβαση του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να είναι συμβατό με πληθώρα μέσων επικαλυπτικών μέσων την αγοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να επιτρέπει μέσω της οθόνης αφής τη ρύθμιση του όγκου του επικαλυπτικού μέσου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να φέρει φίλτρο ενεργού άνθρακα καθώς και σύστημα απομάκρυνσης των αναθυμιάσεων κατά το άνοιγμα του καλύμματος εκφόρτωσης των καλαθιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να φέρει ενσωματωμένη μπαταρία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικάλυψης σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να έχει περιορισμένες διαστάσεις έτσι ώστε να υπάρχει σχετική ευελιξία σε ότι αφορά την τοποθέτησή του στον χώρο του εργαστηρίου (μέγιστες διαστάσεις 70x70x70cm). | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να είναι συμβατό με αυτόματα συστήματα χρώσης διαφόρων κατασκευαστικών οίκων έτσι ώστε ο χρήστης να τοποθετεί τα καλάθια των πλακιδίων απευθείας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον οίκο του εξωτερικού για την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να κατατεθεί επίσημη βεβαίωση του οίκου κατασκευής, ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για την προμήθεια του προσφερόμενου μηχανήματος, την παροχή ανταλλακτικών και την τεχνική υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να αναγνωρίζει αυτόματα το μέγεθος της καλυπτρίδας και βάση αυτού να ρυθμίζει την ποσότητα του υλικού επικάλυψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να κατατεθεί εγχειρίδιο χρήσης του προσφερόμενου μηχανήματος μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να είναι εγκεκριμένο για CE-IVD χρήση. | ΝΑΙ |  |  |