ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT UNIT |
| Όλες οι κλιματιστικές μονάδες αυτής της κατηγορίας πρέπει: |
| Να είναι επίτοιχες, τύπου split system | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |  |
| Να φέρουν πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |
| Να είναι τύπου υψηλής τεχνολογίας Dc Inverter με R32 | ΝΑΙ |  |
| Να είναι κατηγορίας ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++ στην ψύξη | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν αυτόματη κίνηση περσίδων | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν αθόρυβη λειτουργία | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, σε όλο το μηχάνημα, τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν εποχιακό συντελεστή απόδοσης ψύξης SEER ≥ 6,1 | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν εποχιακό συντελεστή απόδοσης θέρμανσης SCOP ≥ 5,1 (θερμή ζώνη) | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν εποχιακό συντελεστή απόδοσης θέρμανσης SCOP ≥ 4 (μέση ζώνη) | ΝΑΙ |  |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ FAN COIL UNIT |
| Όλες οι κλιματιστικές μονάδες αυτής της κατηγορίας πρέπει: |
| Να είναι δαπέδου εμφανούς τύπου | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |  |
| Να φέρουν πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |
| Να λειτουργούν με νερό ως ψυκτικό υγρό | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν δισωλήνιο σύστημα τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |
| Να φέρουν επιδαπέδιες βάσεις | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν αθόρυβη λειτουργία | ΝΑΙ |  |
| Να έχουν εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας, σε όλο το μηχάνημα, τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |
| Η πλευρά τροφοδοσίας θα ορισθεί μετά την ανάδειξη του αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία | ΝΑΙ |  |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ |
| Ο εγκαταστάτης επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει: |
| Να αποξηλώσει την παλιά κλιματιστκή μονάδα, όπου και εφ΄όσον χρειάζεται, και να τοποθετήσει τη νέα χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης σε χώρο που δεν υπάρχει κλιματιστική μονάδα όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση στον ηλεκτρολογικό πίνακα (καλωδίωση, αυτοματάκι, κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει στο προσωπικό του εργοδηγό ψυκτικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 | ΝΑΙ |  |
| Να είναι κάτοχος πιστοποιητικού καταλληλότητας κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό 2067/2015/ΕΚ | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή αντίστοιχη, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 ή αντίστοιχη, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού | ΝΑΙ |  |
| Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των κλιματιστικών μονάδων θα είναι 90 ημερολογιακές ημέρες. | ΝΑΙ |  |