| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ |
| --- |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος και εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CΕ/IVD) αναλυτής κατάλληλος για τον προσδιορισμό ειδικών πρωτεϊνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Ο αναλυτής να είναι συνεχούς φόρτωσης τόσο για τα δείγματα, όσο και για τα αντιδραστήρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο ψυκτικό Θάλαμο για μεγαλύτερη σταθερότητα των αντιδραστηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ο αναλυτής να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Ο αναλυτής να δέχεται κωδικοποιημένα αντιδραστήρια (με barcode), έτοιμα προς χρήση, για ευκολία φόρτωσης και αποφυγή λάθους. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Ο αναλυτής να μπορεί να έχει τουλάχιστον 35 θέσεις αντιδραστηρίων και τουλάχιστον 50 Θέσεις δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Ο αναλυτής να διαθέτει τη δυνατότητα να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα και να επαναλαμβάνει την εξέταση έως το τελικό αποτέλεσμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ο αναλυτής να μπορεί να δεχτεί δείγματα ορού, πλάσματος, ΕΝΥ και ούρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Ο αναλυτής να μπορεί να δεχτεί διαφορετικούς τύπους σωληναρίων δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Ο αναλυτής να δύναται να προβεί σε αυτόματο έλεγχο περίσσειας αντιγόνου, ανάλογα με την εξέταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Το λογισμικό του αναλυτή να διαθέτει τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου τουλάχιστον με διαγράμματα Levy-Jennings. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Το λογισμικό του αναλυτή να είναι σε περιβάλλον Windows και να είναι φιλικό προς τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Το σύστημα να δύναται να συνδεθεί αμφίδρομα με το LIS του εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη άμεση και με έδρα στη Θεσσαλονίκη | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ κ & λ ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων |
| ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΌ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΕ ΟΡΟ, ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 400 | ΝΑΙ |  |  |
| λ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΌ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΕ ΟΡΟ ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 400 | ΝΑΙ |  |  |
| κ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΌ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΕ ΟΡΟ ή ΟΥΡΑ ή ΕΝΥ ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 100 | ΝΑΙ |  |  |
| λ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΌ ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΕ ΟΡΟ ή ΟΥΡΑ ή ΕΝΥ ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 100 | ΝΑΙ |  |  |
| IGA συνδεδεμένη με κ ελαφρά αλυσίδα στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| IGA συνδεδεμένη με λ ελαφρά αλυσίδα στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| IGG συνδεδεμένη με κ ελαφρά αλυσίδα στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| IGG συνδεδεμένη με λ ελαφρά αλυσίδα στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| IGM συνδεδεμένη με κ ελαφρά αλυσίδα στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| IGM συνδεδεμένη με λ ελαφρά αλυσίδα στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| Ανοσοσφαιρίνη IgD στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 100 | ΝΑΙ |  |  |
| C3c στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 1500 | ΝΑΙ |  |  |
| C4 στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 1500 | ΝΑΙ |  |  |
| Συμπλήρωμα CH50 στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ100 | ΝΑΙ |  |  |
| CH50 Controls ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 4 | ΝΑΙ |  |  |
| CH50 Calibrator ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 3 | ΝΑΙ |  |  |
| IgG3 στον ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 100 | ΝΑΙ |  |  |
| IgG4 σε ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 200 | ΝΑΙ |  |  |
| IgA1 σε ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |
| IgA2 σε ορό ΑΡΙΘΜ.ΕΞΕΤ./ΕΤΟΣ 50 | ΝΑΙ |  |  |